АВТОМАТ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ
ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ

АДФ-1000 У3

КАТАЛОГ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1. Автомат для дуговой сварки плавящимся электродом АДФ-1000 У3, именуемый в дальнейшем "автомат", с плавным регулированием скорости подачи электродной проволоки и скорости сварки, предназначен для автоматической электродуговой сварки однопроходных и многопроходных соединений внахлестку, угловых, тавровых, а также стыковых соединений с разделкой и без разделки кромок.

2. Автомат изготавливается в трех основных модификациях:

- для сварки электродной проволокой под слоем флюса, далее "SAW";

- для сварки расщепленной дугой (двумя проволоками под слоем флюса), далее "TWIN";

- для сварки электродной проволокой в среде защитных газов, далее "GMAW".

Автомат для сварки SAW – базовая модификация автомата (см. стр.4 и 5). При заказе или во время эксплуатации автомат может быть переоснащен для выполнения сварки другими способами. Для переоснащения базового автомата сформированы комплекты, приведенные на стр.6-12.

При компоновке автомата в другой комплектации необходимо выбрать его узлы в соответствующих исполнениях и запасные детали по таблицам, представленным на стр.13-15. В таблице на стр.15 представлен перечень различных исполнений основных узлов сварочного автомата, из которых можно скомпоновать изделия, решающие различные специальные задачи сварочного производства.

3. Модификация автомата и комплект поставки согласовываются при заключении договора на поставку. Комплект поставки указывается на ярлыке, закрепляемом на упаковке изделия.

4. Автомат изготавливается в соответствии с ГОСТ 8213-75.

5. Автомат изготавливается климатическом исполнении У3 - для работы в районах умеренного климата при температуре окружающей среды от –10°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% (при 25°С). Окружающая среда должна быть взрывобезопасная, не содержать агрессивные газы и пары в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не должна быть насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами.

6. Автомат предназначен для работы на высоте до 1000 м над уровнем моря в закрытых помещениях.

7. Автомат может комплектоваться следующими сварочными источниками: ВДУ-1250; ВДУ-1000; ВДУ-1008; ВДУ-1258.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТА

| Технические параметры | Значения |
| --- | --- |
|  | SAW | TWIN | GMAW |
| Напряжение питающей сети при частоте ~50Гц, В | 3х380 1) |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 55 1) |
| Номинальный сварочный ток при ПВ=100%, А | 1000 1) |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 100-1000 1) |
| Диаметр электродной проволоки, мм | 1,2-5,0 | 1,2-2,0 | 1,2-2,0 |
| Пределы регулирования скорости подачи электродной проволоки, м/ч: - передаточное отношение редуктора подающего механизма i=2 - передаточное отношение редуктора подающего механизма i=4 - передаточное отношение редуктора подающего механизма i=8 | 0-900* 0-450* 0-225* |
| Пределы регулирования скорости сварки, м/ч | 12-80* |
| Угол вертикального поворота сварочной головки вдоль продольной оси автомата | +45о –30о |
| Угол поворота сварочной головки перпендикуляр-но оси сварочного шва | ± 45о |
| Ход горизонтального суппорта тележки, мм | 80 |
| Ход вертикального суппорта сварочной головки, мм | 120 |
| Угол горизонтального поворота сварочной головки относительно вертикальной оси автомата | ±90о |
| Межосевое расстояние колес, мм | 293,5 |
| Колесная колея, мм: | 340 |
| Дорожный просвет тележки, мм | 25 |
| Напряжение питания сварочного трактора при частоте ~50Гц, В | 42 |
| Мощность привода перемещения тележки, Вт | 100 |
| Мощность привода подачи проволоки, Вт | 250 |
| Мощность, потребляемая сварочным автоматом, Вт, не более | 400 |
| Максимальная масса кассеты с проволокой, кг | 30 | 2х30 | 30 |
| Емкость бункера для флюса, дм3 | 6 | - |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 990х550х880 2) |
| Масса автомата с блоком управления, без проволоки и флюса, кг | 60 2) |

1) Значения технических параметров приведены при комплектовании автомата выпрямителем ВДУ-1250 У3.

2) Значения технических параметров приведены для автомата в базовом исполнении (SAW), значения могут изменяться в зависимости от вида сварки и комплектации автомата.

Технические характеристики блока управления сварочного автомата см. в паспорте блока управления.

Технические характеристики сварочного источника, питающего автомат, см. в его паспорте.

*данные будут пересмотрены после доработки блоков управления.

СВАРОЧНЫЙ АВТОМАТ

В базовой комплектации для сварки SAW, в правом исполнении

Код для заказа: СТО10-022-000-S2R0-R4S-R1S-S02-R11-A10-12

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ СВАРОЧНОГО АВТОМАТА

| Поз. | Код | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО10-022-042-000-S2R0 | Комплект токоподвода | Для сварки под слоем флюса одной проволокой ø3,0-5,0 мм, правое исполнение |
| 2 | СТО10-022-044-000-R4S | Механизм подачи проволоки | Правое исполнение, передаточное число редуктора i=4 |
| 3 | СТО10-022-036-000-R1S | Стойка | Правое исполнение, без горизонтального суппорта, упоров и наклонного кронштейна, с одним держателем кассеты |
| 4 | СТО10-022-030-000-S02 | Блок управления | Блок управления БУ-20 сер.01 исп.00 с кабелем для сварки под слоем флюса |
| 5 | СТО10-022-021-000-R11 | Тележка | Правое исполнение, на стальных колесах с направляющими канавками, с держателем для четырех кабелей |
| 6 | СТО10-022-028-000-A10 | Комплект подачи и сбора флюса | С бункером объемом 6 л, осевым флюсовым соплом для токоподвода ø22 мм, без комплекта для сбора флюса |
| 7 | СТО10-022-041-000-12 | Указатель световой | Светящий линией с кронштейном для токоподвода ø22 мм |

Ролик поз.59, наконечник поз.62. и кассета поз.65 выбираются по таблице на стр.13.

По умолчанию на автомате в базовой комплектации устанавливаются ролик и наконечник для проволоки ø4мм, в ЗИП входят ролик и наконечник для проволоки ø3мм, кассета для проволоки и четыре резиновых кольца поз.74, которые одеваются на колеса.

СВАРОЧНЫЙ АВТОМАТ

В базовой комплектации для сварки SAW, в левом исполнении

Код для заказа: СТО10-022-000-S2L0-L4S-L1S-S02-L11-A10-12

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ СВАРОЧНОГО АВТОМАТА

| Поз. | Код | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | СТО10-022-042-000-S2L0 | Комплект токоподвода | Для сварки под слоем флюса одной проволокой ø3,0-5,0 мм, левое исполнение |
| 9 | СТО10-022-044-000-L4S | Механизм подачи проволоки | Левое исполнение, передаточное число редуктора i=4 |
| 10 | СТО10-022-036-000-L1S | Стойка | Левое исполнение, без горизонтального суппорта, упоров и наклонного кронштейна, с одним держателем кассеты |
| 4 | СТО10-022-030-000-S02 | Блок управления | Блок управления БУ-20 сер.01 исп.00 с кабелем для сварки под слоем флюса |
| 11 | СТО10-022-021-000-L11 | Тележка | Левое исполнение, на стальных колесах с направляющими канавками, с держателем для четырех кабелей |
| 6 | СТО10-022-028-000-A10 | Комплект подачи и сбора флюса | С бункером объемом 6 л, осевым флюсовым соплом для токоподвода ø22 мм, без комплекта для сбора флюса |
| 7 | СТО10-022-041-000-12 | Указатель световой | Светящий линией с кронштейном для токоподвода ø22 мм |

Ролик поз.59, наконечник поз.62. и кассета поз.65 выбираются по таблице на стр.13.

По умолчанию на автомате в базовой комплектации устанавливаются ролик и наконечник для проволоки ø4мм, в ЗИП входят ролик и наконечник для проволоки ø3мм, кассета для проволоки и четыре резиновых кольца поз.74, которые одеваются на колеса.

КОМПЛЕКТ ТОКОПОДВОДА SAW ø35мм

Для автомата в правом исполнении

Код для заказа: для автомата в правом исполнении - СТО10-022-042-000-S3R0-К

Детали, снятые с автомата в базовой комплектации для установки на него комплекта токоподвода SAW ø35 мм.

КОМПЛЕКТ ТОКОПОДВОДА SAW ø35мм

Для автомата в левом исполнении

Код для заказа: для автомата в левом исполнении - СТО10-022-042-000-S3L0-К

| Поз. | Код | Наименование | Состав комплекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | правого | левого |  |
| 12 | СТО14-009.000 | Токоподвод | ● | ● | L=255 мм |
| 13 | СТО14-009.000-01 | Токоподвод* |  |  | L=350 мм |
| 14 | СТО10-022-058-000-R0 | Кронштейн токоподвода | ● |  | правый |
| 15 | СТО10-022-058-000-L0 | Кронштейн токоподвода |  | ● | левый |
| 16 | СТО11-023-800-000-02 | Сопло боковое | ● | ● | Ø35 |
| 17 | СТО03-018-012-100-000-Р | Кронштейн указателя | ● | ● | Ø35 |
| 59 |  | Ролик |  |  | см. стр.13 |
| 64 | СТО99-014-100-009-01 | Вкладыш | ● ×2 | ● ×2 | ø3,0 мм |
|  | СТО99-014-100-009-02 | Вкладыш | ● ×2 | ● ×2 | ø4,0 мм |

* Удлиненный токоподвод применяется на автомате, оборудованном для сварки “в лодочку” .

Вкладыши и ролики для других диаметров сварочной проволоки выбираются по таблице на стр.13.

КОМПЛЕКТ ТОКОПОДВОДА TWIN

Для автомата в правом исполнении

Код для заказа: для автомата в правом исполнении - СТО10-022-042-000-Т1R0-К

Детали, снятые с автомата в базовой комплектации для установки на него комплекта токоподвода TWIN.

КОМПЛЕКТ ТОКОПОДВОДА TWIN

Для автомата в левом исполнении

Код для заказа: для автомата в левом исполнении - СТО10-022-042-000-Т1L0-К

| Поз. | Код | Наименование | Состав комплекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | правого | левого |  |
| 18 | СТО10-022-057-000-Р | Токоподвод | ● | ● | L=255 мм |
| 19 | СТО10-022-057-000-11-Р | Токоподвод* |  |  | L=350 мм |
| 14 | СТО10-022-058-000-R0 | Кронштейн токоподвода | ● |  | правый |
| 15 | СТО10-022-058-000-L0 | Кронштейн токоподвода |  | ● | левый |
| 20 | СТО03-018-051-000-Р | Правильное устройство | ● | ● | 2хØ1,2-2,0 мм |
| 21 | СТО10-022-022-000-Р | Стойка направляющая | ● | ● | Для 2-й пров. |
| 22 | СТО10-022-051-000-01 | Держатель кассеты | ● | ● | Для 2-й кассеты |
| 23 | СТО10-022-500-000-R2 | Привод | ● |  | i=2, правый |
| 24 | СТО10-022-500-000-L2 | Привод |  | ● | i=2, левый |
| 16 | СТО11-023-800-000-02 | Сопло боковое | ● | ● | Ø35 |
| 17 | СТО03-018-012-100-000-Р | Кронштейн указателя | ● | ● | Ø35 |
| 25 |  | Подшипник 1201 ГОСТ 28428-90 | ● | ● | Двухрядный |
| 60 | СТО03-018-050-000 | Ролик (для двух пров.) | ● | ● | Ø1,2 мм |
| 63 | СТО11-023-006 | Наконечник (для двух пров.) | ● | ● | Ø1,2 мм |
| 70 | СТО11-023-015-Р | Канал (2шт. на комплект) | ● | ● | Ø1,2, L=344 мм |
| 71 | СТО11-023-015-01-Р | Канал (2шт. на комплект)* |  |  | Ø1,2, L=444 мм |
| 65 | СТО09-018-000 | Кассета каркасная Ø430 мм | ● | ● |  |

* Удлиненный токоподвод и каналы применяется на автомате, оборудованном для сварки “в лодочку”.

Наконечники, каналы и ролики для других диаметров сварочной проволоки выбираются по таблице на стр.13.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ФЛЮСА

Код для заказа: СТО13-017-000-000-К

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРА ФЛЮСА

Код для заказа: СТО13-017-000-000-К

*в комплект будет внесен бункер 6л со смотровым окном, с местом для установки циклона.

В базовом варианте

При сварке угловых и тавровых  швов, а также при сварке “в лодочку”, вместо патрубка поз.31 и рукава поз.39 для сбора флюса используются: удлиненный рукав поз.80 (стр.14), патрубки поз.82 или 83 и кронштейн поз.84.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | СТО13-017-100-000 | Циклон | 1 |  |
| 27 | СТО13-017-200-000 | Фильтр | 1 |  |
| 28 | СТО99-014-10-03-000-Р | Эжектор | 1 |  |
| 29 | СТО99-014-10-03-002 | Вставка | 1 |  |
| 30 | СТО10-022-054-000 | Кронштейн | 1 |  |
| 31 | СТО99-014-800-000 | Патрубок (для стыковых швов) | 1 | прямой |
| 32 | СТО10-022-055-001 | Кронштейн | 1 |  |
| 33 | СТО03-016-047 | Стойка | 1 |  |
| 34 | СТО99-014-033 | Втулка | 2 |  |
| 35 | СТО10-026-100-003 | Скоба | 2 |  |
| 36 | СТО04-008-013 | Прокладка | 1 |  |
| 37 | СТО10-026-600-001 | Прокладка | 1 |  |
| 38 | СТО10-026-600-002 | Прокладка | 1 |  |
| 39 | СТО10-022-055-007 | Рукав | 1 | Длина 1,0 м |
| 40 |  | Болт М6×16 ГОСТ 7798-70 | 2 |  |
| 41 |  | Винт М5×25 ГОСТ 17473-80 | 2 |  |
| 42 |  | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | 1 |  |
| 43 |  | Кольцо 170×180-46-2-2 ГОСТ 9833-73 | 1 |  |
| 44 |  | Шайба стопорная 5 ГОСТ 6204-70 | 2 |  |
| 45 |  | Шайба стопорная 6 ГОСТ 6204-70 | 2 |  |
| 46 |  | Шайба стопорная 10 ГОСТ 6204-70 | 1 |  |
| 47 |  | Кран шаровой 1/2" | 1 |  |
| 48 |  | Фитинг 2601 12-1/2 (ф. CAMOZZI) | 1 | Ø12 мм |
| 49 |  | Хомут шланговый 40×60 | 4 |  |
| 50 |  | Хомут шланговый 80×100 | 2 |  |
| 51 |  | Трубка термоусаживаемая 90/45 | 1 | Длина 48 мм |

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СВАРКИ “В ЛОДОЧКУ”

Код для заказа: СТО10-022-043-000-К

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| Поз. | Код | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 52 | СТО10-022-052-000 | Комплект упоров |
| 53 | СТО10-022-026-000 | Кронштейн наклонный |
| 54 | СТО13-014-000-000-Р | Суппорт |
| 55 | СТО10-022-007 | Секция токоподвода ø22 мм |
| 56 | СТО10-022-055-006-01 | Рукав |

С помощью этого комплекта сварочный автомат может выполнять угловые и тавровые сварные соединения в положении “в лодочку”.

Перемещаясь по одной наклонной полке свариваемого изделия, с помощью приспособления поз.52 автомат упирается в другую полку. Наклонный кронштейн поз.53 позволяет установить стойку автомата в вертикальном положении. Суппорт поз.54 служит для горизонтального перемещения сварочной головки поперек сварного шва. Применение этого суппорта обусловлено тем, что при наклоне тележки суппорт, находящийся в ней, не является горизонтальным.

Для установки горизонтального суппорта поз.54 необходимо балку поз.57 повернуть на 90о в кронштейне поз.58, предварительно сняв с нее вертикальный суппорт и держатель кассеты.

При сварке “в лодочку” может потребоваться удлиненный токоподвод и рукава для подачи и сбора флюса, которые можно выбрать на стр.6-9, 14.

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

| Поз. | Внешний вид | Код | Наименование | SAW | TWIN | GMAW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | СТО99-014-015-500-000 | Ролик Ø2,0мм | ● |  | ● |
|  |  | СТО99-014-015-500-000-01 | Ролик Ø3,0мм | ● |  | ● |
|  |  | СТО99-014-015-500-000-02 | Ролик Ø4,0мм | ● |  |  |
|  |  | СТО99-014-015-500-000-03 | Ролик Ø5,0мм | ● |  |  |
|  |  | СТО10-022-055-100-000 | Ролик Ø1,2мм | ● |  | ● |
|  |  | СТО10-022-055-100-000-01 | Ролик Ø1,6мм | ● |  | ● |
| 60 |  | СТО03-018-050-000 | Ролик Ø1,2мм |  | ● |  |
|  |  | СТО03-018-050-000-01 | Ролик Ø1,6мм |  | ● |  |
|  |  | СТО03-018-050-000-02 | Ролик Ø2,0мм |  | ● |  |
| 61 |  |  | Наконечник М8 Ø1,2мм | ● |  | ● |
|  |  |  | Наконечник М8 Ø1,6мм | ● |  | ● |
|  |  |  | Наконечник М8 Ø2,0мм |  |  | ● |
| 62 |  |  | Наконечник М16х1,5 Ø2,0мм | ● |  |  |
|  |  |  | Наконечник М16х1,5 Ø3,0мм | ● |  |  |
|  |  |  | Наконечник М16х1,5 Ø4,0мм | ● |  |  |
|  |  |  | Наконечник М16х1,5 Ø5,0мм | ● |  |  |
| 63 |  | СТО11-023-006 | Наконечник Ø1,2мм L=5мм1) |  | ● |  |
|  |  | СТО11-023-007 | Наконечник Ø1,6мм L=5мм1) |  | ● |  |
|  |  | СТО11-023-007-01 | Наконечник Ø1,6мм L=6мм1) |  | ● |  |
|  |  | СТО11-023-008 | Наконечник Ø2,0мм L=7мм1) |  | ● |  |
|  |  | СТО11-023-008-01 | Наконечник Ø2,0мм L=8мм1) |  | ● |  |
| 64 |  | СТО99-014-100-009 | Наконечник Ø2,0мм | ● ×2 |  |  |
|  |  | СТО99-014-100-009-01 | Наконечник Ø3,0мм | ● ×2 |  |  |
|  |  | СТО99-014-100-009-02 | Наконечник Ø4,0мм | ● ×2 |  |  |
|  |  | СТО99-014-100-009-03 | Наконечник Ø5,0мм | ● ×2 |  |  |
| 65 |  | СТО09-018-000 | Кассета каркасная Ø430мм | ● | ● ×2 | ● |
| 66 |  | ЕВГИ.725317.001 | Адаптер (2шт. на изделие) | ● | ● ×2 | ● |
| 67 |  | СТО10-022-055-002 | Переходник М16х1,5-М8 | ● |  |  |
| 68 |  | СТО10-022-055-003 | Канал Ø1,2мм L=310мм | ● |  |  |
|  |  | СТО10-022-055-004 | Канал Ø1,6мм L=310мм | ● |  |  |
|  |  | СТО10-022-055-005 | Канал Ø2,0мм L=310мм | ● |  |  |
| 69 |  | СТО10-022-055-003-01 | Канал Ø1,2мм L=410мм | ● |  |  |
|  |  | СТО10-022-055-004-01 | Канал Ø1,6мм L=410мм | ● |  |  |
|  |  | СТО10-022-055-005-01 | Канал Ø2,0мм L=410мм | ● |  |  |
| 70 |  | СТО11-023-015-Р | Канал Ø1,2мм L=344мм |  | ● ×2 |  |
|  |  | СТО11-023-016-Р | Канал Ø1,6мм L=344мм |  | ● ×2 |  |
|  |  | СТО11-023-017-Р | Канал Ø2,0мм L=344мм |  | ● ×2 |  |
| 71 |  | СТО11-023-015-01-Р | Канал Ø1,2мм L=444мм |  | ● ×2 |  |
|  |  | СТО11-023-016-01-Р | Канал Ø1,6мм L=444мм |  | ● ×2 |  |
|  |  | СТО11-023-017-01-Р | Канал Ø2,0мм L=444мм |  | ● ×2 |  |

1) L – расстояние между проволоками в наконечнике для сварки TWIN

ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

| Поз. | Внешний вид | Код | Наименование | SAW | TWIN | GMAW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 |  | СТО10-022-007 | Секция токоподвода ø22 мм длина 102 мм | ● |  |  |
| 72 |  | СТО10-022-055-100 | Ручка (для регулировочных винтов) | ● | ● | ● |
| 73 |  |  | Ручка маховик HY 9313.1/В12 х100 (для суппорта тележки) | ● | ● | ● |
| 74 |  | СТО10-022-021-200-003 | Кольцо (резиновое, одеваемое на колеса тележки) | ● ×4 | ● ×4 | ● ×4 |
| 75 |  |  | Сопло флюсовое (осевое, для токоподвода ø22 мм) | ● |  |  |
| 76 |  | СТО11-023-800-000-01 | Сопло боковое ( для токоподвода ø22 мм) | ● |  |  |
| 16 |  | СТО11-023-800-000-02 | Сопло боковое (осевое, для токоподвода ø35 мм) | ● | ● |  |
| 77 |  | СТО10-022-055-006 | Рукав (L=0,5м, для подачи флюса при выполнении стыковых швов) | ● | ● |  |
| 56 |  | СТО10-022-055-006-01 | Рукав (L=0,7м, для подачи флюса при выполнении угловых и тавровых швов, и сварки “в лодочку”) | ● | ● |  |
| 78 |  | СТО10-022-055-006-02 | Рукав (L=3,0м, для подачи флюса) | ● | ● |  |
| 79 |  | СТО10-022-055-007 | Рукав (L=1,0м, для сбора флюса при выполнении стыковых швов) | ● | ● |  |
| 80 |  | СТО10-022-055-007-01 | Рукав (L=1,2м, для сбора флюса при выполнении угловых и тавровых швов, и сварки “в лодочку”) | ● | ● |  |
| 81 |  | СТО10-022-055-007-02 | Рукав (L=3,0м, для сбора флюса) | ● | ● |  |
| 31 |  | СТО99-014-800-000 | Патрубок (прямой, для сбора флюса сварке стыковых швов) | ● | ● |  |
| 82 |  | СТО99-014-019-000 | Патрубок (правый, для сбора флюса при сварке угловых и тавровых швов, и сварки “в лодочку”) | ● | ● |  |
| 83 |  | СТО03-016-040-000 | Патрубок (левый, для сбора флюса при сварке угловых и тавровых швов, и сварки “в лодочку”) | ● | ● |  |
| 84 |  | СТО03-016-033-000 | Кронштейн (удлинитель кронштейна поз.34 при сварке угловых и тавровых швов, и швов “в лодочку”) | ● | ● |  |

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЙ УЗЛОВ АВТОМАТА

| SAW | TWIN | GMAW | Автомат сварочный АДФ-1000 У3 серии В исп. ХХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ КД: СТО10-022-000-ХХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ (ред.10 от 18.02.2015г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Комплект токоподвода | С Т О 1 0 - 0 2 2 - 0 4 2 - 0 0 0 - | Х | Х | Х | 0 |
| ● |  |  | Для сварки под слоем флюса (SAW) одной проволокой Ø1,2-2,0 мм (токоподвод Ø22 мм) | S | 1 |  |  |
| ● |  |  | Для сварки SAW проволокой Ø3,0-5,0 мм (базовый, токоподвод Ø22 мм) | S | 2 |  |  |
| ● |  |  | Для сварки SAW проволокой Ø3,0-5,0 мм (токоподвод Ø35 мм длиной 250 мм) | S | 3 |  |  |
| ● |  |  | Для сварки SAW проволокой Ø3,0-5,0 мм (токоподвод Ø35 мм длиной 350 мм) | S | 4 |  |  |
|  | ● |  | Для сварки SAW двумя проволоками (Twin) Ø1,2-2,0 мм (токоподвод Ø35 мм длиной 250 мм) | T | 1 |  |  |
|  | ● |  | Для сварки SAW двумя проволоками (Twin) Ø1,2-2,0 мм (токоподвод Ø35 мм длиной 350 мм) | T | 2 |  |  |
|  |  | ● | Для сварки в среде защитных газов (GMAW) проволокой Ø1,2-2,0 мм | G | 1 |  |  |
|  |  | ● | Для сварки GMAW проволокой Ø1,2-2,0 мм, с датчиком протока охлаждающей жидкости | G | 2 |  |  |
| ● | ● | ● | Правое исполнение (базовое) |  |  | R |  |
| ● | ● | ● | Левое исполнение |  |  | L |  |
|  |  |  | 2. Механизм подачи проволоки | С Т О 1 0 - 0 2 2 - 0 4 4 - 0 0 0 - | Х | Х | Х |  |
| ● | ● | ● | Правое исполнение (базовое) | R |  |  |  |
| ● | ● | ● | Левое исполнение | L |  |  |  |
| ● | ● | ● | Передаточное число редуктора i=2 |  | 2 |  |  |
| ● | ● | ● | Передаточное число редуктора i=4 (базовое) |  | 4 |  |  |
| ● |  |  | Передаточное число редуктора i=8 |  | 8 |  |  |
| ● |  | ● | Для сварки одной проволокой (SAW, GMAW) (базовое) |  |  | S |  |
|  | ● |  | Для сварки двумя проволоками (SAW Twin) |  |  | T |  |
|  |  |  | 3. Стойка и приспособления | С Т О 1 0 - 0 2 2 - 0 3 6 - 0 0 0 - | Х | Х | Х |  |
| ● | ● | ● | Правое исполнение (базовое) | R |  |  |  |
| ● | ● | ● | Левое исполнение | L |  |  |  |
| ● | ● | ● | Базовая стойка (без горизонтального суппорта, упоров и наклонного кронштейна) |  | 1 |  |  |
| ● | ● | ● | С упорами для тележки |  | 2 |  |  |
| ● | ● | ● | С упорами и наклонным кронштейном (для сварки "в лодочку") |  | 3 |  |  |
| ● | ● | ● | С горизонт. суппортом, наклон. кронштейном и упорами (для сварки "в лодочку") |  | 6 |  |  |
| ● |  | ● | С одним держателем кассеты с проволокой (SAW, GMAW) |  |  | S |  |
|  | ● |  | С двумя держателями кассеты с проволокой (SAW Twin) |  |  | T |  |
|  |  |  | 4. Блок управления | С Т О 1 0 - 0 2 2 - 0 3 0 - 0 0 0 - | Х | 0 | Х |  |
| ● | ● |  | Для сварки под слоем флюса (базовый) | S |  |  |  |
|  |  | ● | Для сварки в среде защитных газов | G |  |  |  |
|  |  | ● | Для сварки в среде защитных газов, с датчиком протока охлаждающей жидкости | D |  |  |  |
| ● | ● |  | БУ АДФ-1250 (только для сварки под слоем флюса) |  |  | 1 |  |
| ● | ● | ● | БУ-20 (базовый) |  |  | 2 |  |
| ● | ● | ● | БУ-21 с пультом управления (ПУ размещен на автомате, БУ - отдельно) |  |  | 3 |  |
| ● | ● | ● | БУ "БАРС" |  |  | 4 |  |
| ● | ● | ● | БУ "БАРС" с пультом управления (БУ размещен на автомате, ПУ – отдельно) |  |  | 5 |  |
| ● | ● | ● | БУ "БАРС" с пультом управления (ПУ размещен на автомате, БУ – отдельно) |  |  | 6 |  |
| ● | ● | ● | БУ "МО-19" |  |  | 7 |  |
|  |  |  | 5. Тележка | С Т О 1 0 - 0 2 2 - 0 2 1 - 0 0 0 - | Х | Х | Х |  |
| ● | ● | ● | Правое исполнение (базовое) | R |  |  |  |
| ● | ● | ● | Левое исполнение | L |  |  |  |
| ● | ● |  | Держатель для четырех кабелей (базовый) |  | 1 |  |  |
|  |  | ● | Держатель для восьми кабелей |  | 2 |  |  |
| ● | ● | ● | Стальные колеса с направляющей канавкой и резиновыми кольцами (базовые) |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 6. Комплект подачи и сбора флюса | С Т О 1 0 - 0 2 2 - 0 2 8 - 0 0 0 - | Х | Х | Х |  |
| ● | ● |  | Бункера для флюса объемом 6л | А |  |  |  |
| ● |  |  | Осевое флюсовое сопло для токоподвода Ø22 мм (базовое) |  | 1 |  |  |
| ● |  |  | Боковое флюсовое сопло для токоподвода Ø22 мм |  | 2 |  |  |
| ● | ● |  | Боковое флюсовое сопло для токоподвода Ø35 мм |  | 4 |  |  |
| ● | ● |  | Без комплекта для сбора флюса (базовое исп.) |  |  | 0 |  |
| ● | ● |  | Комплект для сбора флюса с прямым патрубком |  |  | 1 |  |
| ● | ● |  | Комплект для сбора флюса с угловым правым патрубком |  |  | 2 |  |
| ● | ● |  | Комплект для сбора флюса с угловым левым патрубком |  |  | 3 |  |
| ● | ● | ● | Без комплекта подачи и сбора флюса | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 7. Указатель световой | С Т О 1 0 - 0 2 2 - 0 4 1 - 0 0 0 - | Х | Х |  |  |
| ● |  |  | Кронштейн указателя для токоподвода Ø22 мм (базовый) | 1 |  |  |  |
|  | ● |  | Кронштейн указателя для токоподвода Ø35 мм | 2 |  |  |  |
| ● | ● |  | Указатель, светящий точкой |  | 1 |  |  |
| ● | ● |  | Указатель, светящий линией (базовый) |  | 2 |  |  |
| ● | ● |  | Указатель, светящий точкой, с воздушным охлаждением |  | 3 |  |  |
| ● | ● | ● | Без указателя | 0 | 0 |  |  |

Положение автомата при сварке стыковых швов внутри колеи

На рисунке: автомат СТО10-022-000-S2R0-R4S-R1S-S02-R11-A10-12

Положение автомата при сварке стыковых швов вне колеи

На рисунке: автомат СТО10-022-000-S2R0-R4S-R1S-S02-R11-A10-12

Положение автомата при сварке угловых швов вне колеи

На рисунке: автомат СТО10-022-000-S2R0-R4S-R2S-S02-L11-A10-12

Положение автомата при сварке угловых швов «в лодочку»

На рисунке: автомат СТО10-022-000-S2R0-R4S-R6S-S02-R11-A10-12

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ СВАРОЧНОГО АВТОМАТА

СТО10-022-000-S2R0-R4S-R1S-S02-R11-A10-12

Основные узлы

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО10-022-042-000-S2R0 | Комплект токоподвода | 1 | 21 |
| 2 | СТО10-022-044-000-R4S | Механизм подачи проволоки | 1 |  |
| 3 | СТО10-022-036-000-R1S | Стойка | 1 |  |
| 4 | СТО10-022-030-000-S02 | Блок управления | 1 |  |
| 5 | СТО10-022-021-000-R11 | Тележка | 1 |  |
| 6 | СТО10-022-028-000-A10 | Комплект подачи и сбора флюса | 1 |  |
| 7 | СТО10-022-041-000-12 | Указатель световой | 1 |  |

Комплект токоподвода СТО10-022-042-000-S2R0

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО10-022-056-000-R | Комплект для правки проволоки | 1 | 22 |
| (2) | СТО10-022-062-000-R1 | Кронштейн токоподвода | 1 |  |
| 2.1 | СТО03-018-063-Р | Шайба | 2 |  |
| 2.2 | СТО10-015-009-Р | Планка | 1 |  |
| 2.3 | СТО10-022-019-Р | Токоподвод | 1 |  |
| 2.4 | СТО10-022-020-Р | Шина | 1 |  |
| 2.5 |  | Болт М8×35 ГОСТ 7798-70 | 1 |  |
| 2.6 |  | Болт М8×40 ГОСТ 7798-70 | 2 |  |
| 2.7 |  | Болт М10×30 ГОСТ 7798-70 | 2 |  |
| 2.8 |  | Болт М12×30 ГОСТ 7798-70 | 1 |  |
| 2.9 |  | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | 2 |  |
| 2.10 |  | Шайба плоская 8 ГОСТ 11371-78 | 3 |  |
| 2.11 |  | Шайба плоская 10 ГОСТ 11371-78 | 4 |  |
| 2.12 |  | Шайба плоская 12 ГОСТ 11371-78 | 1 |  |
| 2.13 |  | Шайба стопорная 8 ГОСТ 6204-70 | 3 |  |
| 2.14 |  | Шайба стопорная 10 ГОСТ 6204-70 | 2 |  |
| 2.15 |  | Шайба стопорная 12 ГОСТ 6204-70 | 1 |  |
| 2.16 |  | Трубка 305 ТВ-40 8 ГОСТ 19034-82 L=25 мм | 2 |  |
| (3) | СТО10-022-400-000-РА | Устройство направляющее | 1 |  |
| 3.1 | СТО10-022-400-001-Р | Скоба | 1 |  |
| 3.2 | СТО03-016-024-004-Р | Валок | 2 |  |
| 3.3 |  | Болт М6×16 ГОСТ 7798-70 | 2 |  |
| 3.4 |  | Кольцо 8 ГОСТ 13940-86 | 4 |  |
| 3.5 |  | Шайба плоская 6 ГОСТ 11371-78 | 2 |  |
| 3.6 |  | Шайба стопорная 6 ГОСТ 6204-70 | 2 |  |
| 4 |  | Секция токоподвода ø22 мм | 2 |  |

Комплект для правки проволоки СТО10-022-056-000-R

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | СТО10-022-300-200-000-Р | Прижим | 1 |  |
| 1.1 | СТО10-022-300-200-001-Р | Прижим | 1 |  |
| 1.2 | СТО99-014-301-Р | Ролик | 1 |  |
| 1.3 | СТО99-014-302-Р | Винт | 1 |  |
| 1.4 |  | Кольцо А32 ГОСТ 13943-86 | 1 |  |
| 1.5 |  | Подшипник 80201 ГОСТ 7242-81 | 1 |  |
| 1.6 |  | Шайба плоская А12 ГОСТ 10450-78 | 3 |  |
| (2) | СТО99-014-016-200-000-Р | Ручка | 1 |  |
| (2.1) | СТО10-022-055-100 | Ручка | 1 |  |
| 2.1.1 | ЕВГИ.714193.003 | Ручка | 1 |  |
| 2.1.2 | ЕВГИ.735221.004 | Крышка | 1 |  |
| 2.2 | СТО99-014-016-200-003 | Винт | 1 |  |
| 2.3 | СТО99-014-016-200-004 | Шайба | 1 |  |
| 2.4 |  | Винт М5 ГОСТ 17473-80 | 1 |  |
| 2.5 |  | Шайба стопорная 5 ГОСТ 6204-70 | 1 |  |
| 3 | СТО10-022-300-001-Р | Болт | 1 |  |
| 4 | СТО10-022-300-002-Р | Болт | 1 |  |
| 5 | СТО99-014-016-007-Р | Ролик | 1 |  |
| 6 | СТО99-014-016-009-Р | Винт | 1 |  |
| 7 | СТО99-014-016-010-Р | Планка | 1 |  |
| 8 |  | Кольцо А32 ГОСТ 13943-86 | 1 |  |
| 9 |  | Кольцо 012-016-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | 3 |  |
| 10 |  | Подшипник 80201 ГОСТ 7242-81 | 1 |  |
| 11 |  | Шайба плоская А12 ГОСТ 10450-78 | 3 |  |

Механизм подачи СТО10-022-044-000-R4S

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО10-022-300-000-RS | Устройство подающее | 1 | 24 |
| 2 | СТО10-022-500-000-R2 | Привод | 1 |  |
| 3 | СТО03-018-002-100-000-Р | Уголок | 1 |  |
| 4 | СТО10-022-500-001-Р | Изолятор | 1 |  |
| 5 | ЕВГИ.741121.046 | Планка | 1 |  |
| 6 |  | Болт М10×20 ГОСТ 7798-70 | 1 |  |
| 7 |  | Винт М4×20 ГОСТ 17475-80 | 3 |  |
| 8 |  | Винт М6×14 ГОСТ 17475-80 | 4 |  |
| 9 |  | Шайба пружинная ГОСТ 6402-70 | 1 |  |

Устройство подающее СТО10-022-300-000-RS

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | СТО03-016-002-200-000-Р | Ручка | 1 |  |
| (1.1) | СТО10-022-055-100 | Ручка | 1 |  |
| 1.1.1 | ЕВГИ.714193.003 | Ручка | 1 |  |
| 1.1.2 | ЕВГИ.735221.004 | Крышка | 1 |  |
| 1.2 | СТО99-014-016-300-003-Р | Пробка | 1 |  |
| 1.3 | СТО99-014-016-200-004 | Шайба | 1 |  |
| 1.4 | СТО99-014-016-200-004-01 | Шайба | 2 |  |
| 1.5 | СТО99-014-016-300-006-Р | Стержень | 1 |  |
| 1.6 | СТО99-014-016-300-007-Р | Винт | 1 |  |
| 1.7 | СТО03-016-002-200-008 | Буфер | 3 |  |
| (2) | СТО10-022-300-100-000-Р | Прижим | 1 |  |
| 2.1 | СТО10-022-300-200-001-01-Р | Прижим | 1 |  |
| 2.2 | СТО99-014-301-Р | Ролик | 1 |  |
| 2.3 | СТО99-014-302-Р | Винт | 1 |  |
| 2.4 |  | Кольцо А32 ГОСТ 13943-86 | 1 |  |
| 2.5 |  | Подшипник 80201 ГОСТ 7242-81 | 1 |  |
| 2.6 |  | Шайба плоская А12 ГОСТ 10450-78 | 3 |  |
| 3 | СТО10-022-300-001-Р | Болт | 1 |  |
| 4 | СТО10-022-300-002-Р | Болт | 1 |  |
| 5 | СТО99-014-016-006-Р | Корпус | 1 |  |
| 6 | СТО99-014-016-010-Р | Планка | 1 |  |
| 7 |  | Болт М8х80 ГОСТ 7798-70 | 1 |  |
| 8 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 1 |  |
| 9 |  | Кольцо 012-016-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | 3 |  |
| 10 |  | Шайба стопорная 8 ГОСТ 6402-70 | 1 |  |

Стойка СТО10-022-036-000-R1S

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО10-022-016-000-РА | Стойка блока управления | 1 | 26 |
| 2 | СТО10-022-018-000-РА | Стойка бункера | 1 | 26 |
| 3 | СТО10-022-022-Р | Стойка направляющая | 1 | 27 |
| 4 | СТО10-022-051-000 | Держатель кассеты | 1 | 28 |
| 5 | СТО10-022-600-000-РА | Суппорт | 1 | 29 |
| 6 | СТО10-022-900-000-РА | Балка | 1 |  |
| 7 | СТО12-011-000-РА | Кронштейн | 1 | 27 |
| 8 | СТО10-022-004-Р | Шайба | 1 |  |
| 9 | СТО10-022-005-Р | Шайба | 1 |  |
| 10 | СТО10-022-014-Р | Кронштейн цанговый | 1 |  |
| 11 | СТО10-022-036-001-Р | Втулка | 4 |  |
| 12 | СТО10-022-800-002-РА | Труба | 1 |  |
| 13 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 4 |  |
| 14 |  | Винт М8×20 ГОСТ 11738-84 | 4 |  |
| 15 |  | Винт М8×40 ГОСТ 11738-84 | 4 |  |
| 16 |  | Шайба плоская 8 ГОСТ 11371-78 | 4 |  |
| 17 |  | Шайба стопорная 8 ГОСТ 6402-70 | 8 |  |
| 18 |  | Ручка М10х40 | 1 |  |
| 19 |  | Трубка ТУТ 8-4 ТУ 95 1613-01 L=10 мм | 4 |  |

Стойка блока управления СТО10-022-016-000-РА

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО10-022-016-100-000-Р | Кронштейн | 1 |  |
| 2 | СТО10-022-016-200-000-РА | Кронштейн | 1 |  |
| 3 | СТО10-022-016-000-001-РА | Кронштейн | 1 |  |
| 4 | СТО10-022-016-200-002-Р | Скоба | 1 |  |
| 5 |  | Болт М5х12 ГОСТ 7805-70 | 8 |  |
| 6 |  | Болт М6х25 ГОСТ 7798-70 | 1 |  |
| 7 |  | Гайка М5 ГОСТ 5915-70 | 4 |  |
| 8 |  | Гайка М8 DIN 986 | 2 |  |
| 9 |  | Шайба стопорная 5 ГОСТ 6402-70 | 8 |  |
| 10 |  |  |  |  |

Стойка бункера СТО10-022-018-000-РА

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО10-022-018-100-000-РА | Штанга | 1 |  |
| 2 | СТО10-022-016-200-002-Р | Скоба | 1 |  |
| 3 |  | Гайка М8 DIN 986 | 2 |  |
| 4 |  | Ручка велосипедная Dвнутр.=21 мм | 1 |  |

Стойка направляющая СТО10-022-022-Р

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО10-022-022-001-Р | Хомут | 1 |  |
| 2 | СТО10-022-022-002-Р | Скоба | 1 |  |
| 3 | ЕВГИ.713341.029 | Втулка | 1 |  |
| 4 | ЕВГИ.758491.014-03 | Шайба | 1 |  |
| 5 |  | Болт М6х20 ГОСТ 7798-70 | 1 |  |
| 6 |  | Гайка М6 DIN 1587 | 2 |  |
| 7 |  | Рым-гайка М6 DIN 582 | 2 |  |
| 8 |  | Шайба плоская 6 ГОСТ 11371-78 | 1 |  |
| 9 |  | Шайба стопорная 5 ГОСТ 6402-70 | 1 |  |

Кронштейн СТО12-11-000-РА

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО12-11-100 | Корпус | 1 |  |
| 2 | СТО12-11-003 | Скоба | 1 |  |
| 3 |  | Ручка HY 8310ю12-3 (М8х25) | 2 |  |

Держатель кассеты СТО10-022-051-000

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО10-022-011-000 | Ограждение | 1 |  |
| 2 | СТО10-022-013-100-000-Р | Стойка кассеты | 1 |  |
| 3 | СТО10-022-003-Р | Планка | 1 |  |
| 4 | СТО10-022-015-Р | Скоба | 1 |  |
| 5 | 8ХГ.724.013 | Втулка | 2 |  |
| 6 | ЕВГИ.758491.024 | Шайба | 2 |  |
| 7 |  | Болт М6х25 ГОСТ 7798-70 | 2 |  |
| 8 |  | Болт М6х65 ГОСТ 7798-70 | 2 |  |
| 9 |  | Болт М8х20 ГОСТ 7798-70 | 4 |  |
| 10 |  | Шайба стопорная 6 ГОСТ 6402-70 | 4 |  |
| 11 |  | Шайба стопорная 8 ГОСТ 6402-70 | 4 |  |
| 12 |  | Гайка клепальная М6 | 4 |  |
| 13 |  | Тормозное устройство ОТС | 1 |  |

Суппорт СТО10-022-600-000-РА

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | СУ-01-100-000-Р | Ручка | 1 |  |
| 1.1 | СТО99-014-200-102-Р | Ручка | 1 |  |
| 1.2 | СУ-01-100-100-001-Р | Ручка | 1 |  |
| 2 | СТО10-022-600-001-Р | Основание | 1 |  |
| 3 | СТО10-022-600-003-Р | Втулка подшипника | 1 |  |
| 4 | СТО10-022-600-006-Р | Колонка | 2 |  |
| 5 | СТО10-022-600-007-Р | Винт ходовой | 1 |  |
| 6 | СТО10-022-600-008-Р | Гайка | 1 |  |
| 7 | СТО10-022-600-010-Р | Шайба | 1 |  |
| 8 | СТО10-022-600-011-Р | Вкладыш | 1 |  |
| 9 | СТО10-022-600-012-Р | Планка | 1 |  |
| 10 | СТО10-022-600-100-001-Р | Ползун | 1 |  |
| 11 |  | Болт М6х12 ГОСТ 7798-70 | 2 |  |
| 12 |  | Винт М8х35 ГОСТ 17475-80 | 4 |  |
| 13 |  | Винт М8х20 ISO 10642 | 1 |  |
| 14 |  | Втулка 1215 KU ГОСТ 28773-90 | 4 |  |
| 15 |  | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 2 |  |
| 16 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 4 |  |
| 17 |  | Кольцо А26 ГОСТ 13943-86 | 1 |  |
| 18 |  | Кольцо А10 ГОСТ 13942-86 | 1 |  |
| 19 |  | Подшипник 80100 ГОСТ 7242-81 | 1 |  |
| 20 |  | Шайба плоская 8 ГОСТ 11371-78 | 4 |  |
| 21 |  | Шайба стопорная 6 ГОСТ 6402-70 | 2 |  |
| 22 |  | Шайба стопорная 8 ГОСТ 6402-70 | 4 |  |
| 23 |  | Ручка HU 8310.12-3 (М8х25) | 1 |  |

Тележка СТО10-022-021-000-R11

ДАЛЕЕ КАТАЛОГ В РАЗРАБОТКЕ

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | СУ-01-100-000-Р | Ручка | 1 |  |
| 1.1 | СТО99-014-200-102-Р | Ручка | 1 |  |
| 1.2 | СУ-01-100-100-001-Р | Ручка | 1 |  |
| 2 | СТО10-022-600-001-Р | Основание | 1 |  |
| 3 | СТО10-022-600-003-Р | Втулка подшипника | 1 |  |
| 4 | СТО10-022-600-006-Р | Колонка | 2 |  |
| 5 | СТО10-022-600-007-Р | Винт ходовой | 1 |  |
| 6 | СТО10-022-600-008-Р | Гайка | 1 |  |
| 7 | СТО10-022-600-010-Р | Шайба | 1 |  |
| 8 | СТО10-022-600-011-Р | Вкладыш | 1 |  |
| 9 | СТО10-022-600-012-Р | Планка | 1 |  |
| 10 | СТО10-022-600-100-001-Р | Ползун | 1 |  |
| 11 |  | Болт М6х12 ГОСТ 7798-70 | 2 |  |
| 12 |  | Винт М8х35 ГОСТ 17475-80 | 4 |  |
| 13 |  | Винт М8х20 ISO 10642 | 1 |  |
| 14 |  | Втулка 1215 KU ГОСТ 28773-90 | 4 |  |
| 15 |  | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 | 2 |  |
| 16 |  | Гайка М8 ГОСТ 5915-70 | 4 |  |
| 17 |  | Кольцо А26 ГОСТ 13943-86 | 1 |  |
| 18 |  | Кольцо А10 ГОСТ 13942-86 | 1 |  |
| 19 |  | Подшипник 80100 ГОСТ 7242-81 | 1 |  |
| 20 |  | Шайба плоская 8 ГОСТ 11371-78 | 4 |  |
| 21 |  | Шайба стопорная 6 ГОСТ 6402-70 | 2 |  |
| 22 |  | Шайба стопорная 8 ГОСТ 6402-70 | 4 |  |
| 23 |  | Ручка HU 8310.12-3 (М8х25) | 1 |  |

Указатель световой СТО10-022-041-000-12

| Поз. | Код | Наименование | Кол. | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | СТО10-022-041-100-000-01 | Светоуказатель | 1 |  |
| 1.1 | АДФГ-3.00-07.01.000-01-Р | Светоуказатель | 1 |  |
| 1.2 | СТО10-022-027-001 | Втулка | 1 |  |
| 1.3 |  | Винт М5х6 ГОСТ 1477-93 | 1 |  |
| (2) | СТО10-022-027-100-000-Р | Кронштейн указателя | 1 |  |
| 2.1 | СТО10-022-027-100-001 | Скоба | 1 |  |
| 2.2 | СТО10-022-027-100-002 | Скоба | 1 |  |
| 2.3 | СТО10-022-027-100-003 | Втулка | 2 |  |
| 2.4 |  | Винт М6х20 ГОСТ 17473-80 | 1 |  |
| 2.5 |  | Шайба стопорная 6 ГОСТ 6402-70 | 1 |  |
| 2.6 |  | Гайка клепальная М6 | 1 |  |

# Text boxes

адрес эл. почты:           ets-msk@mail.ru

74

62

7

1

59

2

3

5

4

65

6

74

62

6

9

59

8

7

11

10

4

65

59

14

17

12

16

64

13*

64

15

12

16

17

59

70

63

16

18

17

14

23

20

60

25

21

65

22

71*

19*

70

22

65

21

20

24

60

25

14

27

18

16

63

47

48

28

29

36

49

38

51

37

43

41

44

35

26

50

39

34

49

30

33

45

40

42

31

32

46

49

27

57

58

54

56

55

52

53

Пример: Сварка двутавровой балки №50.

Токоподвод удлинен секцией поз.55, рукав для подачи флюса поз.56.

1

3

4

2

5

7

6

1

2.16

2.1

2.10

2.13

2.6

101

2.4

2.11

2.7

2.8

2.12

2.15

2.11

2.14

2.9

2.5

2.13

2.10

2.3

2.2

3.5

3.6

3.3

3.2

3.1

3.4

7

1.5

1.2

1.3

1.1

1.6

1.4

2.5

2.4

2.1.2

2.3

2.1.1

2.2

4

6

5

10

3

9

8

11

1

2

3

8

4

7

5

9

6

9

4

6

1.6

1.4

1.7

1.1.1

1.3

1.2

1.1.2

3

2.1

2.6

2.4

2.5

2.2

2.3

8

10

5

7

13

17

5

14

3

16

10

19

11

12

18

17

15

6

2

1

4

7

8

9

4

1

3

2

6

8

4

2

7

9

1

3

5

5

9

7

3

2

6

1

4

5

9

8

3

1

2

2

11

9

7

10

6

5

1

3

12

4

10

8

17

18

13

3

19

1.2

1.1

4

5

11

9

21

15

2

10

6

12

8

20

22

16

7

13

23

1.2

1.3

1.1

2.1

2.6

2.2

2.4

2.5

2.3